OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEGOSLAVCI, na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2019. godine, na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (NN., br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Negoslavci (''Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije'', br. 17/18) i članka 19., točke 2. Statuta Općine Negoslavci (''Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije'', br. 12/18), donosi sljedeću

ODLUKU

O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEGOSLAVCI

- TEMELJNE ODREDBE

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Negoslavci (''Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemska županije, broj 14/2006.)

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Negoslavci (u daljnjem tekstu : Plan) sastoje se od knjige-elaborata pod nazivom: ''Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Negoslavci'', broj Plana: 44/2018. godine.

Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5A.

Plan sadržava tekstualni i grafički dio:

0. OPĆI DIO

Naslovna stranica

Potpisni list

Suradnja i konzultacije u izradi Plana

Sadržaj

I. TEKSTUALNI DIO PLANA

1. ODREDBE ZA PROVEDBU

| II. GRAFIČKI DIO |  |
| --- | --- |
| Red. broj | broj kartografskog prikaza | KARTOGRAFSKI PRIKAZ | Mjerilo |
| 1. | 0. | Pregledna karta izmjena i dopuna | 1:25.000 |
| 2. | 1. | Korištenje i namjena prostora | 1:25.000 |
| 3. | 1.A. | Promet, pošta i elektroničke komunikacije | 1:25.000 |
| 4. | 2.A. | Energetski sustav (plin+struja) | 1:25.000 |
| 5. | 2.B. | Vodnogospodarski sustav | 1:25.000 |
| 6. | 3.A. | Uvjeti korištenja | 1:25.000 |
| 7. | 3.B. | Područja primjene posebnih uvjeta uređenja i zaštite | 1:25.000 |
| 8. | 4. | GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA NEGOSLAVCI I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA NEGOSLAVCI | 1: 5.000 |

III. IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA I EVIDENCIJA POSTUPKA

A) OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEGOSLAVCI

1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

2. IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA

B) POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA

C) ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

D) IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

E) SAŽETAK ZA JAVNOST

F) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA

IV. DOKUMENTACIJA

Izvadak iz sudskog registra

Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu

Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta prijedloga Plana

- ODREDBE ZA PROVEDBU

Iza naslova: ''II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE'' dodaje se novi podnaslov koji glasi: ''A) ODREDBE KOJIMA SE UREĐUJU UVJETI ZA GRAĐENJE U SKLADU S KOJIMA SE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA I GRAĐEVINSKA DOZVOLA''

Iza podnaslova ''1.1. NAMJENA POVŠRINA'' dodaju se riječi: ''Članak 4.''

Članak 4., mijenja se i glasi:

''U ovom Planu površine za razvoj i uređenje prikazane su na kartografskom prikazu br. ''1. Korištenje i namjena prostora'' i određuju se za sljedeće namjene:

1.	Površine za razvoj i uređenje naselja:

-		građevinsko područje naselja Negoslavci

2.	Površine za razvoj i uređenju izvan naselja:

a)	Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja groblje naselja Negoslavci

b)	Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene

-	osobito vrijedno obradivo tlo (P1),

-	vrijedno obradivo tlo (P2),

-	ostala obradiva tla (P3).

c)	Šuma isključivo osnovne namjene

-	gospodarska šuma (Š1).

d)	Ostalo šumsko zemljište isključivo osnovne namjene (PŠ)

c)	Vodne površine

-	planirana akumulacija ''Berak'' (AN)

f)	Prometne površine''.

Članak 5., mijenja se i glasi:

''Površine određene u kartografskom prikazu 1. "Korištenje i namjena prostora" detaljnije se razgraničavaju na sljedeći način:

  - građevinsko područje (izgrađeni i neizgrađeni ali uređeni dio i neizgrađeni i neuređeni dio) prikazano je u kartografskom prikazu br. ''4.'', na katastarskoj karti u mjerilu 1:5.000.

Detaljna namjena građevinskog područja utvrđuje se prostornim planovima užih područja ili na temelju odredbi ove Odluke,

  - osobito vrijedno, vrijedno i ostalo obradivo poljoprivredno tlo detaljnije specijaliziranom studijom ili elaboratom kojim se detaljnije definira bonitetna vrijednost tla,

  - šume gospodarske namjene i ostalo šumsko zemljište isključivo osnovne namjene utvrđuju se na temelju podataka o šumskom zemljištu tijela Državne uprave nadležnog za katastarske poslove i podataka Hrvatskih šuma,

  - šuma s posebnom namjenom utvrđuje se na temelju Odluke o proglašenju šume s posebnom namjenom,

  - prirodni vodni tok i planirana akumulacija ''Berak'' određeni su obalnom crtom koju utvrđuje ustanova s javnim ovlastima nadležna za vodnogospodarstvo, ili crtom vodnog dobra kojeg utvrđuje nadležna ustanova prema posebnom propisu,

  - prometne površine određuju se sukladno članku 6. i 7. ove Odluke.''.

U članku 6., iza stavka 3., dodaje se novi stavak 4., koji glasi:

''Područje za smještaj samostojećeg antenskog stupa prikazano je na kartografskom prikazu ''1.A. Promet, pošta i elektroničke komunikacije''.

U članku 13., iza stavka 2., dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

''Ograničenja iz stavka 1. ovog članka ne odnose se na područja za smještaj samostojećih antenskih stupova.''.

Članak 15., mijenja se i glasi:

''Građevine od važnosti za Državu i Županiju utvrđene su posebnim propisima.''.

Članak 16., briše se.

U članku 18., iza stavka 3., dodaju se novi stavci 4., 5., 6. i 7., koji glase:

''Ovim Planom su određeni:

a)	izgrađeni dijelovi građevinskih područja naselja,

b)	neizgrađeni ali uređeni dijelovi građevinskih područja,

c)	neizgrađeni i neuređeni dijelovi građevinskih područja.

Izgrađenim dijelom građevinskog područja smatraju se sve izgrađene i namjeni privedene građevne čestice te neizgrađene građevne čestice veličine najviše do 0,5 ha koje graniče s izgrađenim građevnim česticama unutar formirane cjeline naselja, a koje se mogu priključiti na postojeću infrastrukturu i površinu javne namjene. Na njima je moguća gradnja sukladno odredbama ove Odluke

Neizgrađeni ali uređeni dio građevinskog područja su površine predviđene za novu gradnju i koje se sukladno Zakonu o prostornom uređenju smatraju uređenim građevnim zemljištem i na njima je moguća gradnja sukladno odredbama ove Odluke.

Neizgrađeni i neuređeni dio građevinskog područja su površine predviđene za novu gradnju na kojima nije izgrađena osnovna infrastruktura, a na njima je moguća gradnja isključivo na temelju urbanističkog plana uređenja.''.

Članak 19., mijenja se i glasi:

''Detaljnija namjena površina i građevina utvrđuje se prostornim planom užeg područja.''.

Članak 21., mijenja se i glasi:

''Građevna čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti.

Minimalna širina regulacijske linije građevne čestice iznosi 3,0 m, osim za infrastrukturne građevine (trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi, prometne građevine i sl.).

Građevna čestica na kojoj su postojeće legalno izgrađene građevine može imati osiguran pristup na način služnosti prolaza preko druge čestice i sl.

Površina javne namjene je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svim i pod jednakim uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.).

Prometna površina je površina javne namjene ili površina u vlasništvu građevnih čestica ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza, a kojom se osigurava pristup do građevnih čestica.''.

U članku 22., riječi: ''javne površine'', zamjenjuju se riječima: ''površine javne namjene''.

U članku 24., riječi: ''javno-'', brišu se.

U članku 25., u stavku 2., riječi: ''javnu površinu'', zamjenjuju se riječima: ''površinu javne namjene''.

U članku 26., riječi: ''javne površine'', zamjenjuju se riječima: ''površine javne namjene''.

Članak 27., mijenja se i glasi:

''Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže).''.

U članku 30., iza stavka 5., dodaju se novi stavci 6., 7. i 8., koji glase:

''Kada se na pripadajućoj građevnoj čestici postojeća zgrada dograđuje, nadograđuje ili joj se mijenja namjena, može se zadržati postojeća udaljenost od bočnih dvorišnih međa.

Kada se na istoj građevnoj čestici neposredno uz postojeću zgradu gradi nova zgrada može se zadržati postojeća udaljenost od bočnih dvorišnih međa.

Kod izgradnje zamjenske građevine u istim gabaritima, može se zadržati postojeća udaljenost od dvorišnih međa.''.

U članku 34., riječi: ''javnu površinu'', zamjenjuje se riječima: ''površinu javne namjene''.

U članku 35., riječi: ''javnu površinu'', zamjenjuju se riječima: ''površinu javne namjene'' te riječi: ''javne površine'', zamjenjuju se riječima: ''površine javne namjene''.

Članak 36., mijenja se i glasi:

''Građevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan građevne čestice na pješačku, kolno-pješačku ili zelenu površinu i to:

a)	konzolno izvedene balkone, loggie, erkere i pojedinačne zatvorene dijelove građevine pod uvjetom da svijetla visina između uređene površine javne namjene i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da istak ne bude više od 1,5 m u površinu javne namjene. Maksimalna građevinska bruto površina istaknutih dijelova pojedine etaže ne smije biti veća od 5% građevinske bruto površine etaže. Vertikalna projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od ruba kolnika;

b)	konzolno izvedene nadstrešnice i sl., i to u dijelu pročelja između gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg ruba otvora etaže iznad prizemlja građevine pod uvjetom da svijetla visina između uređene površine javne namjene i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da vertikalna projekcija istaka bude udaljena minimalno 0,5 m od ruba kolnika;

c)	rampe i uređaji za pristup osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti, pod uvjetom da se ne mogu riješiti na vlastitoj građevnoj čestici, da preostala slobodna širina pješačke komunikacije bude minimalno 2,25 m i da se oko njih izvede ograda visine 1,0 m. ''.

U članku 38., stavak 5., mijenja se i glasi:

''Građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama, osim površine vanjskog dizala koje se dograđuje na postojeću zgradu, a koja se izračunava na način propisan Zakonom i propisom donesenim na temelju Zakona.''.

Stavak 6., briše se.

Članak 41., mijenja se i glasi:

''Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).

Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja.''.

Članak 42., mijenja se i glasi:

''Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, a visina nadozida ne može biti viša od 1,6 m.

Prozori u potkrovlju se mogu izvesti na zabatnom zidu, koji je udaljen od međe min. 3,0 m, u kosini krova ili kao stojeći krovni prozori čiji su bočni zidovi udaljeni od međe isto koliko i građevina.''.

U članku 49., u stavku 1. riječi. ''ako planovima užih područja nije drugačije određeno'', brišu se.

U članku 51., u stavku 1., iza riječi: ''3,0 m'' zarez se zamjenjuje točkom, a preostali dio rečenice, briše se.

Stavak 2., mijenja se i glasi:

''Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko površine javne namjene ne smiju se ugrožavati postojeće građevine na površini javne namjene''.

U članku 52., u stavku 2. riječi: ''javne površine', zamjenjuju se riječima: ''površine javne namjene''.

Članak 54., mijenja se i glasi:

''Na prostoru unutar granica građevinskog područja ne može se graditi ako zemljište nije komunalno opremljeno na minimalnoj razini.

Minimalna razina komunalne opremljenosti za građevnu česticu u građevinskim područjima je sljedeća:

- da postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu sukladno odredbama ove Odluke ili da je izdana građevinska dozvola za građenje prometne površine,

- da postoji mogućnost priključenja građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda ili sukladno odredbama ove Odluke riješen sustav odvodnje otpadnih voda,

- da postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu ili da ima autonomni sustav opskrbom električnom energijom, ako se radi o građevini u kojoj je projektirano korištenje iste,

- osiguran propisan broj parkirališnih mjesta.

Osiguranje minimalne razine komunalne opremljenosti prema stavku 2. ovog članka nije obvezno za građevine koje za svoju funkciju ne trebaju: kolni prilaz, priključak na sustav odvodnje otpadnih voda, niskonaponsku električnu mrežu i parkirališna mjesta.''.

Članak 83., mijenja se i glasi:

''Za gradnju građevina PPUT djelatnosti utvrđuju se sljedeći uvjeti:

| LOKACIJA | DOZVOLJENA DJELATNOST | UVJETI KORIŠTENJA GRAĐEVNE ČESTICE I UVJETI GRADNJE GRAĐEVINA |
| --- | --- | --- |
| NA GRAĐEVNOJ ČESTICI OBITELJSKE STAMBENE GRAĐEVINE | tihe i čiste djelatnosti, sljedeće djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš: sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila sve vrste radionica za obradu metala i drveta praonice vozila ugostiteljski objekti tipa noćni bar, noćni klub, disko bar i disko klub za djelatnosti iz druge alineje buka u vanjskom prostoru ima dopuštenu razinu od 45 dB danju i 35 dB noću | max. građevinska bruto površina zasebne građevine PPUT djelatnosti je 100,0 m², građevinska bruto površina za sve PPUT djelatnosti na građevnoj čestici obiteljskog stanovanja ne može biti veća od građevinske bruto površine za stanovanje. max. etažna visina građevine je podrum, prizemlje i potkrovlje, max. visina građevine je 7,0 m, na dubini većoj od 20,0 m od regulacijske linije visina građevine na dvorišnoj međi može iznositi na toj međi max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz među. Visina građevine odnosno dijela građevine može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da max. visina građevine odnosno dijela građevine može iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvorišne međe. građevine za PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš moraju biti udaljene min. 50,0 m od regulacijske linije, i min. 5,0 m od svih dvorišnih međa. |
| NA DIJELU ZASEBNE GRAĐEVNE ČESTICE U POJASU ŠIRINE MIN. 20,0 m OD DVORIŠNE MEĐE KOJA GRANIČI S IZGRAĐENOM GRAĐEVNOM ČESTICOM STAMBENE, TE JAVNE I DRUŠTVENE GRAĐEVINE | tihe i čiste djelatnosti, sljedeće djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš: sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila, sve vrste radionica za obradu metala i drveta, praonice vozila, ugostiteljski objekti tipa noćni bar, noćni klub, disko bar i disko klub. | najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,4, max. visina građevine je 10,0 m, na dubini većoj od 20,0 m od regulacijske linije visina građevine na dvorišnoj međi može iznositi na toj međi max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz među. Visina građevine odnosno dijela građevine može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da max. visina građevine odnosno dijela građevine može iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvorišne međe. građevine za PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš moraju biti udaljene min. 50,0 m od regulacijske linije i min. 5,0 m od svih dvorišnih međa, sve građevine za proizvodne djelatnosti moraju biti udaljene min. 5,0 m od dvorišnih međa. Iznimno, građevine koje se grade u rubnim dijelovima naselja, mogu se graditi na dvorišnoj međi, ako je ona istovremeno i granica građevinskog područja. |

| U OSTALIM SLUČAJEVIMA | građevine za sve PPUT djelatnosti | najveći koeficijent izgrađenosti 0,6, max. etažna visina: podrum i 3 nadzemne etaže, max. visina građevine je 13,5 m. |
| --- | --- | --- |

Građenje građevina u kojima se obavljaju djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš treba predvidjeti u rubnom dijelu građevinskog područja uz uvjet da se između zone građenja stambenih građevina i tih građevina izvede zelena tampon zona.

U zonama gospodarske namjene koje su prikazane na kartografskom prikazu br. ''4.'' mogu se graditi sve građevine PPUT djelatnosti, građevine poljoprivrednih djelatnosti, građevine u funkciji gospodarenja otpadom, postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurse koriste obnovljive izvore energije te infrastrukturne građevine.

U zonama gospodarske namjene koje su prikazane na kartografskom prikazu br. ''4.'' najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,7; a najveći koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice iznosi 3,5. Maksimalna etažna visina građevine je podzemna ili suteren i 4 nadzemne etaže. Maksimalna ukupna visina građevine je 18,0 m; a iznimno visina može biti i veća ukoliko to zahtijeva tehnološki proces (ne odnosi se na silose i dimnjake).''.

U članku 85., riječi: ''stalnog stanovanja'', brišu se.

Članak 87., mijenja se i glasi:

''Površina zasebne građevne čestice za gradnju poljoprivredne građevine ne može biti veća od 1,0 ha.

Iznimno, postojeće građevne čestice na kojima su postojeće poljoprivredne građevine mogu biti i veće od utvrđenih u prethodnom stavku.''.

Članak 88., mijenja se i glasi:

''Koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za gradnju građevina za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te gradnju građevina za uzgoj poljoprivrednih kultura je maksimalno 0,6; a maksimalni koeficijent iskorištenosti (kis) je 3,5.

Iznimno, postojeće poljoprivredne građevine koje se nadograđuju ili im se mijenja namjena, mogu zadržati veći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice i koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice od definiranog u stavku 1. ovog članka.''.

U članku 91., iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

''Iznimno, postojeće poljoprivredne građevine koje se nadograđuju, dograđuju ili im se mijenja namjena mogu zadržati postojeću udaljenost od dvorišne međe i ako je manja od navedene u stavku 1., ovog članka.''.

U članku 93., riječi: ''stalnog stanovanja'', brišu se.

Dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

''Ako Općina svojom Odlukom prema posebnom propisu utvrdi manji broj uvjetnih grla od dozvoljenih u prethodnom stavku, primjenjivati će se ta Odluka.''.

Članak 122., mijenja se i glasi:

''Na području Općine osim u građevinskom području naselja Negoslavci moguća je gradnja na sljedećim područjima.

- u izdvojenom građevinskom području izvan naselja groblju naselja Negoslavci,

- na području Općine izvan građevinskih područja.

Iza članka 122., dodaje se novi članak 122.a., koji glasi:

''Članak 122.a.

U ovom Planu utvrđeno je izdvojeno građevinsko područje izvan naselja groblje naselja Negoslavci, a uvjeti gradnje utvrđuju se sukladno posebnom propisu.''.

Članak 123., mijenja se i glasi:

''Građevine koje se mogu graditi izvan građevinskog područja određene su Zakona o prostornom uređenju.

Izvan građevinskog područja mogu se graditi sljedeće građevine:

- Na poljoprivrednom zemljištu

  - građevine infrastrukture (prometne, energetske, vodnogospodarske, komunalne, postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne odnosno obnovljive izvore energije, itd.).

  - građevine obrane,

  - građevine za istraživanje mineralnih sirovina, (ne mogu se graditi na osobito vrijednom poljoprivrednom tlu, izuzev za energetske mineralne sirovine),

  - gospodarske građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti te u njihovom sklopu građevine za pružanje ugostiteljskih usluga,

  - obiteljske stambene građevine (sukladno odredbama ove Odluke),

  - te rekonstruirati postojeće građevine u skladu sa Zakonom i odredbama ove Odluke.

- U šumama i na ostalom šumskom zemljištu isključivo osnovne namjene

  - građevine za gospodarenje šumom,

  - građevine infrastrukture, sukladno kartografskim prikazima,

  - građevine obrane,

  - građevine za rekreaciju.

- Na vodama i unutar vodnog dobra

  - vodne građevine,

  - građevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.),

  - građevine za rekreaciju.

d)	Sve ostale građevine sukladno zakonu koji regulira prostorno planiranje smještaju se u prostor gdje za njihovu gradnju postoje prostorni uvjeti.''.

Članak 131., mijenja se i glasi:

''Poljoprivredne građevine van građevinskog područja mogu se graditi na poljoprivrednom tlu isključivo osnovne namjene (P1), (P2), (P3) i (PŠ), sukladno posebnom propisu i ako su zadovoljeni uvjeti utvrđeni odredbama ovog Plana u pogledu minimalne veličine posjeda, udaljenosti od građevinskog područja i javnih prometnica i minimalnog broja uvjetnih grla koja se mogu uzgajati van građevinskog područja.

Izgradnja građevina izvan građevinskih područja u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje može se planirati na temelju podataka o površini poljoprivrednog zemljišta predviđenoj za korištenje, vrstama proizvodnje, broju i veličini građevina s pojašnjenjem njihove namjene, uvjetima prilaza, uvjetima potrebe infrastrukture, mjerama zaštite okoliša.

Poljoprivredne građevine se ne mogu graditi u području osobito vrijednog krajobraza, prikazanom na kartografskom  prikazu broj ''3.A. Uvjeti korištenja''.

Iznimno se na područjima vrijednog krajolika i zaštićenog krajolika mogu planirati ribnjaci s pratećim građevinama u funkciji proizvodnje na način da se uređenjem i korištenjem prostora ne narušavaju prirodne značajke prostora, da se takav zahvat planira ne narušavajući cjelina krajolika te uskladi s uvjetima vodnog gospodarstva.''.

Članak 132., mijenja se i glasi:

''Minimalna veličina posjeda na kojem se mogu graditi poljoprivredne građevine van građevinskog područja je sljedeća:

    - 15,0 ha za građevine u funkciji intenzivne ratarske proizvodnje, ili

    - 2,0 ha za građevine u funkciji uzgoja voća, ili

    - 1,0 ha za građevine u funkciji uzgoja povrća, ili

    - 1,0 ha za građevine u funkciji uzgoja vinove loze, ili

    - 0,5 ha za građevine u funkciji uzgoja cvijeća i sadnica.

Iznimno, staklenici i plastenici mogu se graditi nezavisno od veličine posjeda.

Posjedom iz stavka 1. ovoga članka smatra se zemljište koje je u površini od min. 60% u vlasništvu investitora, a preostali dio može biti zemljište u zakupu. Posjed može činiti više katastarskih čestica koje nisu međusobno povezane na više lokacija na području Općine Negoslavci (najmanje 50% posjeda treba biti na području Općine Negoslavci).''.

Članak 133., mijenja se i glasi:

''Poljoprivredne građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura su: skladišta, spremišta strojeva i alata, nadstrešnice, staklenici,  plastenici, kompostišta, parkirališta, manipulacijske površine i sl.

Građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti izvan naselja mogu se locirati samo na površinama koje se obrađuju i za koje postoji dokaz o gospodarskoj opravdanosti, te se ne može formirati građevna čestica za to građevine niti smanjivati posjed.

Udaljenost poljoprivrednih građevina za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije ne može biti manja od 200,0 m od svih građevinskih područja, što se ne odnosi se na poljoprivredne građevine za uzgoj poljoprivrednih kultura ( staklenici i plastenici).

Udaljenost građevina iz stavka 1. ovoga članka je min. 3.0 m od svih granica parcele na kojoj se građevine grade i min. 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

Etažna visina poljoprivredne građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura može biti max. P+Pk (za smještaj poljoprivrednih proizvoda), a iznimno i veća, kada to zahtijeva tehnološki proces.''.

U članku 134., stavak 2. briše se.

Članak 135., mijenja se i glasi:

''Minimalna udaljenost građevine za smještaj životinja od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste:

MINIMALNA UDALJENOST GRAĐEVINE ZA SMJEŠTAJ ŽIVOTINJA

OD RAZVRSTANE CESTE

| Broj uvjetnih grla | Minimalna udaljenost od ruba zemljišnog posjeda razvrstane ceste (u m) |
| --- | --- |
|  | Državna ceste | Županijska cesta | Lokalne ceste |
| do 100 | 100 | 50 | 30 |
| od 101 do 400 | 150 | 100 | 30 |
| > 400 | 200 | 150 | 30 |

Zadane udaljenosti iz tablice u stavku 1. ne odnose se na prateće sadržaje .

Udaljenost pratećih sadržaja, izuzev infrastrukture, od ruba zemljišnog posjeda razvrstane ceste mora biti min.    25,0 m.

Minimalna udaljenost građevina za smještaj životinja od ruba zemljišnog pojasa nerazvrstane ceste iznosi 15,0 m.''.

U članku 137., u stavku 2., tablica: ''Koeficijent za izračun uvjetnih grla'', mijenja se i glasi:

''KOEFICIJENTI ZA IZRAČUN UVJETNIH GRLA

| VRSTA STOKE | k |
| --- | --- |
| krave, steone junice | 1,00 |
| bikovi | 1,50 |
| volovi | 1,20 |
| junad 1-2 godine | 0,7 |
| junad 6-12 mjeseci | 0,5 |
| telad | 0,25 |
| krmače+prasad | 0,30 |
| tovne svinje do 6 mjeseci | 0,25 |
| mlade svinje 2 do 6 mjeseci | 0,13 |
| prasad do 2 mjeseca | 0,02 |
| teški konji | 1,20 |
| srednje teški konji | 1,00 |
| laki konji | 0,70 |
| ždrebad | 0,70 |
| ovce, ovnovi, koze i jarci | 0,10 |

''.

Članak 138., mijenja se i glasi:

''Minimalna udaljenost građevina za smještaj životinja od granica građevinskog područja iznosi:

MINIMALNA UDALJENOST GRAĐEVINA ZA SMJEŠTAJ ŽIVOTINJA OD GRAĐEVINSKIH PODRUČJA

|  | VRSTA STOKE | NAJMANJA DOPUŠTENA UDALJENOST STOČARSKOG GOSPODARSTVA OD GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA u odnosu na broj uvjetnih grla stoke i najveći dopušteni kapacitet zgrade |
| --- | --- | --- |
| koeficijent | UDALJENOST OD NASELJA | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 500 m |
|  | UVJETNA GRLA (>50) | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 |
| 1,00 | krave, steone junice | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 |
| 1,50 | bikovi | 33 | 67 | 133 | 267 | 533 |
| 0,70 | junad 1 - 2 god. | 71 | 143 | 286 | 571 | 1142 |
| 0,50 | junad 6 - 12 mj. | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 |
| 0,25 | telad | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 |
| 0,30 | krmača + prasad | 167 | 333 | 666 | 1333 | 2667 |
| 0,25 | tovne svinje do 6 mj. | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 |
| 1,20 | teški konji | 42 | 83 | 166 | 333 | 667 |
| 1,00 | srednje teški konji | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 |
| 0,70 | laki konji | 71 | 143 | 286 | 571 | 1142 |
| 0,70 | ždrebad | 71 | 143 | 286 | 571 | 1142 |
| 0,10 | ovce i ovnovi | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | ostale životinjske vrste | Udaljenost odrediti sukladno uvjetnom grlu te uz mišljenje veterinarske službe |

Udaljenost iz prethodnog stavka odnosi se i na gnojišta i lagune, a ne odnosi se na prateće sadržaje.''.

U članku 139., u stavku 7., riječi: ''P+1'', zamjenjuju se riječima: ''P+K+Pk''.

U članku 142., briše se druga rečenica.

Iza članka 143., dodaju se tri nova članka 143.a., 143.b. i 143.c., koji glase:

''Članak 143.a.

''Poljoprivredne kućice u funkciji vinogradarstva, uzgoja cvijeća, voćarstva i povrtlarstva mogu se graditi na poljoprivrednim površinama od 5.000 m² i više. Maksimalna etažna visina poljoprivredne kućice u funkciji vinogradarstva, uzgoja cvijeća, voćarstva i povrtlarstva je podrum i prizemlje, s time da podrum mora biti potpuno ukopan (neovisno o nagibu terena). Građevinska (bruto) površina prizemlja može iznositi do 25,0 m², a može se povećavati za 5,0 m² za svaki daljnjih započetih 1.000 m² poljoprivredne površine pod kulturom. Površina podruma nije ograničena.

Vinogradarski podrum s namjenom degustacijsko-enološke kušaonice vina može se izgraditi na poljoprivrednoj površini vinograda od 1 ha i više.

Vinogradarski podrum iz stavka 2. ovog članka može biti maksimalno prizemnica s podrumom, koji mora biti potpuno ukupan bez obzira na nagib terena, bez potkrovlja. Građevinska (bruto) površina prizemlja može iznositi do 25 m², a može se povećati za 5,0 m² na svakih daljnjih započetih 2.000 m² vinograda. Površina podruma nije ograničena.

Poljoprivredne kućice i vinogradarski podrumi oblikovno se trebaju uklopiti u okoliš.

Zgrade moraju imati dvostrešni krov s tradicijskim pokrovom. Tlocrtni oblik zgrade treba biti izduženi pravokutnik.

Članak 143.b.

Spremište alata, oruđa i strojeva može se graditi samo na poljoprivrednim površinama iz članka 132., ovih Odredbi.

Spremište alata, oruđa i strojeva može biti maksimalne etažne visine P+Pk i bez podruma građevinske (bruto) površine do 20 m².

Izgradnja spremišta alata, oruđa i strojeva mora biti u skladu s autohtonim načinom gradnje uz primjenu tradicijskog oblikovanja i uobičajenih materijala s naglaskom na očuvanje tradicijske slike krajobraza. Spremišta alata, oruđa i strojeva mora imati dvostrešni kosi krov s tradicijskim pokrovom.

Spremište alata, oruđa i strojeva mora biti na najmanje upadljivom mjestu, visokim zelenilom zaklonjeno od pogleda s javne prometne površine ili iz naselja.

Nadstrešnica se može postaviti na poljoprivrednim površinama. Građevinska (bruto) površina nadstrešnice može biti do 40 m².

Nadstrešnice služe za privremeno skladištenje poljoprivrednih proizvoda ili privremeno sklanjanje ljudi, a grade se kao prizemnice od lakog materijala s dvostrešnim kosim krovom s tradicijskim pokrovom, otvorene s najmanje tri strane. Pri gradnji nadstrešnice nije dozvoljena upotreba gotovih betonskih elemenata, salonita i lima. Ukupna visina nadstrešnice je najviše 6,0 m.

Članak 143.c.

Na poljoprivrednim površinama mogu se graditi plastenici i staklenici, u funkciji uzgoja povrća, voća, cvijeća i sl. na način da nisu na vizualno istaknutim pozicijama, na područjima zaštićenih dijelova prirode, na područjima vrijednih dijelova prirode te na osobito vrijednom obradivom tlu (P1).

Na vrijednom obradivom tlu (P2) moguće je podizati plastenike i staklenike samo ako kao osnovni resurs koriste isključivo to tlo. Potrebno je ovu vrstu građevina vizualno odvojiti od javne prometne površine i naselja sadnjom visokog zelenila.

Maksimalna ukupna visina plastenika i staklenika iznosi 12,0 m.''.

Članak 144., mijenja se i glasi:

''Rekreacijske građevine koje se grade izvan građevinskog područja su: trim staze, konjičke staze, kupalište i sl. građevine u funkciji rekreacije sukladno Zakonu.''.

Iza članka 147., podnaslov: ''2.3.1.6. Komunalne građevine izvan građevinskog područja'', podnaslov: ''Groblje'' i Članak 148., brišu se.

U članku 152., riječi: ''bruto razvijene površine'', zamjenjuju se riječima: ''građevinske bruto površine''.

U članku 154., u stavku 1. riječi: ''stalnog stanovanje'', brišu se.

U članku 155., riječi: ''stalnog stanovanja'', brišu se.

U članku 161., u stavku 1. riječi: ''javne površine'', zamjenjuju se riječima: ''površine javne namjene''.

Članak 176., mijenja se i glasi:

''Ovim Planom omogućavaju se radovi na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju javnih i nerazvrstanih cesta na području Općine, kao i svih pripadajućih građevina (mostovi, propusti, raskrižja i sl.), a prema planovima i projektima pravne osobe koja upravlja ili je ovlaštena upravljati cestom.

Mrežu nerazvrstanih cesta na području Općine osim naznačenih značajnijih nerazvrstanih cesta na kartografskom prikazu broj ''1.A. Promet, pošta i elektroničke komunikacije'' čine ceste i putovi unutar i izvan građevinskih područja koje temeljem Zakona nisu proglašene kao javne ceste kao i druge nerazvrstane prometne površine na kojima se odvija promet vozila.

Nerazvrstane ceste mogu biti uređene kao ulice s odvojenim cestovnim i pješačkim prometom, kolno-pješačke ulice, pješačke ulice i površine i slično.

Rekonstrukcija prometno-tehničkih elemenata (horizontalnih i vertikalnih) postojeće trase javne ceste (u okviru zaštitnog pojasa javne ceste), kao i nerazvrstanih cesta (do 10,0 m od ruba postojeće katastarske čestice nerazvrstane ceste) ne smatra se promjenom trase i ne mora biti naznačena u ovom Planu.

Širina kolnika za dvosmjeran promet nerazvrstanih cesta izvan i unutar građevinskih područja treba biti 5,50 m, a minimalna širina 4,5 m uz ograničenje brzine i sl., što mora biti definirano u okviru projektne dokumentacije.

Iznimno, u slučaju prostornih ograničenja, malog prometa i sl., širina kolnika za dvosmjeran promet nerazvrstanih cesta izvan i unutar građevinskih područja može biti i manja od 4,5 m, ali ne manja od 3,0 m uz obvezu izgradnje mimoilaznica na rasteru koji će se definirati projektnom dokumentacijom ili uz obvezu izgradnje bankine od kamenog materijala odgovarajuće nosivosti i minimalne širine 1,0 m s obje strane kolnika.

U slučaju izgradnje pješačke staze uz kolnik dvosmjerne ceste min. širine 3,0 m, bankinu od kamenog materijala u min. širini od 1,5 m moguće je graditi samo s jedne strane ulice.

Minimalna širina kolno-pješačkih površina je 4,5 m.

Na kraju ''slijepih'' ulica mora se izvesti okretište za vozila.

Na mjestima priključenja poljskih i šumskih putova na razvrstane ceste mora se izvesti asfaltno otresište u ukupnoj širini puta, odnosno minimalno 3,0 m širine i minimalno 50,0 m duljine.''.

Članak 177., mijenja se i glasi:

''Pješačke i biciklističke prometnice mogu se graditi unutar i izvan građevinskog područja na cijelom prostoru Općine, temeljem projektne dokumentacije.

Širina pješačkih prometnica (staza) utvrđuje se sukladno broju korisnika, prostornim uvjetima, ambijentalnim obilježjima, te posebnim propisima.

Širina pješačkih prometnica (staza) ne može biti manja od 1,20 m. iznimno na manjim udaljenostima i u zonama malog intenziteta pješačkog prometa minimalna širina može biti 1,0 m.

Biciklistička infrastruktura može se urediti kao: biciklističke ceste, biciklistički putovi, biciklističke staze, biciklističke trake, biciklističko-pješačke staze ili se biciklistički promet može odvijati i cestom za mješoviti promet.

Način uređenja biciklističke infrastrukture, te točan položaj i poprečni presjek biciklističke infrastrukture definirat će se projektnom dokumentacijom sukladno zakonu i propisima, te odredbama ove Odluke.

Uz trase biciklističke infrastrukture mogu se graditi površine opremljene odgovarajućim elementima urbane opreme za parkiranje bicikala, kao i druge urbane opreme (klupe, koševi za otpad i sl.).''.

Iza članka 178., naslov koji glasi: 5.3. TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA'', zamjenjuje se novim naslovom koji glasi: ''5.3. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE''.

Članak 179., mijenja se i glasi:

''Ovim Planom predviđeno je povećanje kapaciteta i primjena novih tehnoloških rješenja, elektroničke komunikacijske mreže, u cilju osiguranja širokopojasnog pristupa svim kategorijama korisnika.

Razvoj elektroničke komunikacijske mreže obuhvaća građenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme neophodne za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga.

Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema može se graditi unutar i izvan građevinskih područja, u skladu s posebnim propisima.

Gradnje i/ili rekonstrukcija elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži planira se podzemno slijedeći koridor prometnica, željezničkih pruga i drugih vrsta infrastrukture.

Osim ovim Planom naznačenih postojećih vodova i koridora nepokretne komunikacijske mreže, moguće je graditi i druge koridore nepokretne komunikacijske mreže i/ili rekonstruirati postojeće vodove u skladu s odredbama ove Odluke i važećim propisima, a temeljem projektne dokumentacije.

Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova moguća je dogradnja ili rekonstrukcija te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija, odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.

U građevinskom području u pravilu se planira gradnja kabelske kanalizacije bez obzira na broj planiranih kabela elektroničke komunikacijske mreže. Iznimno na području naselja elektronički komunikacijski vodovi mogu se graditi i/ili rekonstruirati i nadzemno.

Trase elektroničkih komunikacijskih planiraju se podzemno u zonama pješačkih staza ili zelenih površina, gdje god je to moguće, ili prema načelu gradnje integrirane infrastrukture.".

Članak 180., mijenja se i glasi:

''Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema pokretne mreže prema načinu postavljanja dijeli se na elektroničku komunikaciju infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvati) i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu sa samostojećim antenskim stupovima.

Samostojeći antenski stupovi za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme po konstrukciji izvode se kao rešetkasti antenski stupovi i štapni stupovi.

Raspored samostojećih antenskih stupova prikazan je na kartografskom prikazu broj ''1.A. Promet, pošta i elektroničke komunikacije'' na sljedeći način:

- područjem za smještaj samostojećeg antenskog stupa s  radijusom od, 1500 m.

Unutar područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, a prema projektu koji je potvrđen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, unutar granica građevinskog područja naselja gradskog karaktera i u izdvojenim građevinskim područjima ugostiteljsko-turističke odnosno športsko-rekreacijske namjene, nije dozvoljena izgradnja rešetkastih antenskih stupova već samo štapnih stupova visine do 30m.

Ukoliko je unutar područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguća izgradnja još samo jednog dodatnog zajedničkog stupa za ostale operatore/operatora.

Nije dozvoljeno postavljanje samostojećih antenskih stupova unutar zaštitnog pojasa državnih cesta kao ni unutar koridora planiranih državnih cesta odnosno željeznica.

Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama u suglasju s ishođenim posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim ovlastima po posebnim propisima, a sve u skladu i s dokumentima prostornog uređenja predmetne jedinice lokalne samouprave.

Primijenjena tehnologija javnih pokretnih telekomunikacija podrazumijeva i sve ostale sustave sljedećih generacija tj. novih tehnologija.

U koridorima planiranih trasa dalekovoda naponskog nivoa 110 kV i više ne mogu se graditi samostojeći antenski stupovi mobilnih telekomunikacijskih mreža.

Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture u zoni aerodroma dopuštena je samo ako se aeronautičkom studijom dokaže da ista ne probija zaštitne ravnine aerodroma, a sve u skladu s ICAO dokumentom Annex 14, Aerodromes.

Prilikom određivanja lokacija i izgradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture, potrebno je poštivati posebne uvjete od interesa obrane vezano za zone posebne namjene i zaštićene i sigurnosne zone vojnih objekata koji su definirani Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije, odnosno prostornim planovima uređenja gradova i općina.

U postupcima ishođenja dozvola za gradnju objekata elektroničkih pokretnih komunikacija potrebno je ishoditi posebne uvjete i suglasnost MORH-a.''.

Članak 181., mijenja se i glasi:

''Nisu dopušteni zahvati postavljanja samostojećih antenskih stupova na područjima arheoloških zona i lokaliteta. Za zahvate na ostalim arheološkim područjima i lokalitetima upisanim u Registar ili zaštićenim na osnovi prostornog plana nužna su prethodna arheološka istraživanja, napose ako su neophodna za određivanje uvjeta zaštite kulturnoga dobra. Usto, na potencijalnim arheološkim područjima obvezan je arheološki nadzor, te neophodna zaštitna iskopavanja.

Samostojeće antenske stupove na postojećim lokacijama, osobito one postavljene bez prethodnoga odobrenja, koji izravno fizički ili vizualno degradiraju kulturno dobro, odnosno kulturno-povijesne vrijednosti prostora, potrebno je dislocirati ili rekonstruirati, ako je to moguće, prema uvjetima nadležnoga konzervatorskog odjela.

Postavljanje novih samostojećih antenskih stupova na području kulturnoga dobra eventualno će biti moguće ukoliko ne zadire u povijesnu strukturu toga dobra i ukoliko vizualno ne narušava kulturno dobro.

Ako se prilikom građevinskih radova u vezi s postavljanjem novoga samostojećeg antenskog stupa naiđe na arheološki nalaz treba postupiti prema čl. 45. važećeg Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Potrebno je izbjegavati lociranje samostojećih antenskih stupova u dometu glavnih točaka promatranja (vidikovci, odmorišta, prilazni putovi) kulturno-povijesnih vrijednosti, posebno u dometu kulturno-povijesnih prostornih dominanti.

U područjima gdje napajanje radijske opreme kablovima ili zračnim vodovima može znatno destruirati povijesnu strukturu kulturnoga dobra ili njegovu vizuru moguća je primjena alternativnoga izvora energije (solarnog, vjetro-solarnog i sl.) u dogovoru s nadležnim konzervatorskim odjelom.

Za pristup samostojećim antenskim stupovima u najvećoj mogućoj mjeri koristiti i održavati trase povijesnih kolnih putova i pješačkih staza.''.

Članak 182., mijenja se i glasi:

''Prilikom određivanja lokacija i izgradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture, potrebno je pridržavati se sljedećih mjera zaštite prirode:

- izbjegavati smještaj i planiranje samostojećih antenskih stupova na područjima zaštićenim temeljem Zakona o zaštiti prirode, a posebice na područjima zaštićenim u kategoriji (nacionalni park, strogi rezervat), posebni rezervat te ostalim kategorijama ukoliko zaštićeno područje obuhvaća malu površinu,

- ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguće izbjeći planiranje i izgradnju samostojećih antenskih stupova na zaštićenom području isti se trebaju planirati rubno odnosno ne smiju se planirati na istaknutim i krajobrazno vrijednim lokacijama i vrhovima uzvisina,

- na prostoru velikih zaštićenih područja planirati minimalni broj stupova koji omogućava pokrivenost,

- pristupni put do samostojećeg antenskog stupa ne smije se asfaltirati,

- tipski objekt za smještaj opreme projektirati na način da se koriste materijali i boje prilagođene prostornim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi (žbukana pročelja, dvostrešni kosi krov prekriven crijepom i dr.),

- na novoj lokaciji samostojeći antenski stup treba biti takovih karakteristika da može prihvatiti više operatera,

- ukoliko je na planiranoj lokaciji već izgrađen samostojeći antenski stup koji ne može prihvatiti druge operatere novi stup se ne može graditi na udaljenosti manjoj od 1000-3000 m ovisno o uvjetima prostora,

- za planirane samostojeće antenske stupove na područje ekološke mreže (Uredba o proglašenju ekološke mreže Navodne novine 109/07), koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati značajan utjecaj na područje ekološke mreže treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, njihovu prihvatljivost za ekološku mrežu odnosno na ciljeve očuvanja tog područja ekološke mreže.

Lokacijske dozvole za samostojeće antenske stupove izdavati će se na temelju Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije.“.

Iza članka 192., dodaje se novi članak 192.a., koji glasi:

''Članak 192.a.

Ovim Planom se omogućava planiranje i izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije (elektrana i sl.) koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije (vjetar, sunce, biomasa i sl.) uz obvezu smještaja izvan područja: zaštićene prirode, zaštićenih krajolika, zaštićenih područja graditeljske baštine i arheoloških lokaliteta te drugih područja za koje uvjete korištenja i uređenja prostora određuju državne ustanove i ustanove s javnim ovlastima.

Proizvedena električna energija može se koristiti za vlastite elektroenergetske potrebe, a višak ili ukupna proizvedena električna energija bi se predavala u elektrodistribucijski sustav. Za omogućavanje preuzimanja viška ili ukupne proizvedene električne energije u distribucijski sustav omogućava se izgradnja elektroenergetskih postrojenja (trafostanica ili rasklopišta), veličine i snage potrebne za prihvat viška ili cjelokupno proizvedene električne energije, kao i priključnih vodova za njihovo povezivanje sa postojećom elektroenergetskom mrežom.

Postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste obnovljive izvore energije mogu se graditi izvan granica građevinskih područja naselja, u izdvojenim građevinskim područjima i unutar granica građevinskog područja naselja.

Postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste biogorivo, krute mase, bioplin i sl., mogu se graditi izvan granica građevinskih područja samo u sklopu namjena koja su dozvoljena izvan granica građevinskih područja kao npr. farme, proizvodno poljoprivredno-gospodarski pogoni i sl..

U izdvojenim građevinskim područjima gospodarske namjene (proizvodna, poslovna i poljoprivredna) mogu se kao resursi koristiti svi obnovljivi izvori energije, dok se u izdvojenim građevinskim područjima drugih namjena (ugostiteljsko-turističke, športsko-rekreacijske i dr.) kao resurs može se koristiti samo obnovljivi izvor energije kao što je sunce, vjetar i geotermalna energija.

Unutar granica građevinskih područja naselja postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije sunce (solarni kolektori) mogu se graditi na građevnim česticama neovisno o namjeni (osim prometnih i javnih zelenih površina) sukladno posebnim propisima.

Postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije (elektrana i sl.) koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije koji mogu imati nepovoljan utjecaj na okoliš unutar granica građevinskog područja naselja mogu se graditi:

- u gospodarskim zonama pod uvjetom da udaljenost građevine postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije od regulacijske linije i dvorišnih međa iznosi minimalno 5 m,

- na građevnoj čestici proizvodne namjene pod uvjetom da je udaljenost građevine postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije od regulacijske linije je minimalno 10m, a od dvorišnih međa je minimalno 5m, (osim kada graniči sa građevnom česticom stambene te javne i društvene namjene udaljenost od dvorišne međe je minimalno 10m),

- na građevnoj čestici obiteljske stambene građevine pod uvjetom:

    - da ima izgrađenu ili se planira gradnja građevine za smještaj životinja do maksimalno 50 uvjetnih grla, (ako postrojenje koristi kao jedan od resursa fekalije i/ili ostatke životinja),

    - udaljenost građevine postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije od regulacijske linije je minimalno 50m, a od dvorišnih međa je minimalno 5m,

    - da proizvedenu električnu energiju i/ili toplinsku energiju većim dijelom koristi za vlastite potrebe, a manji dio za daljnju distribuciju u elektroenergetski sustav.''.

U članku 201., riječi: ''javnim površinama'', zamjenjuju se riječima: ''površinama javne namjene''.

Članak 204., mijenja se i glasi:

''U ovom Planu odvodnja otpadnih voda riješena je na sljedeći način:

-	za naselje Negoslavci izgradnjom zasebnog sustava odvodnje razdjelnog tipa,

-	alternativno, izgradnjom zajedničkog sustava odvodnje više naselja, u koji su uključena: naselje Negoslavci i naselja susjednih općina te Grada Vukovara (aglomeracija), s centralnim uređajem za pročišćavanje na lokaciji ''Petri skela'' u Vukovaru.''.

Članak 205., mijenja se i glasi:

''Trase vodova i položaj uređaja za pročišćavanje iz kartografskog prikaza br. 2.B "Vodnogospodarski sustav" su usmjeravajućeg značenja i moguće ih je mijenjati u tijeku detaljne razrade kroz izradu projektne dokumentacije.

Pri tome:

-	mora se zadržati osnovni princip rješavanja odvodnje (smjer odvodnje i vrsta sustava),

-	u zasebnom sustavu naselja Negoslavci vode se moraju upustiti u prijemnik utvrđen u članku 206. ove Odluke.''.

Članak 218., mijenja se i glasi:

''Na području Općine Negoslavci prema podacima dobivenim od Ministarstvo kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Vukovaru nalaze se sljedeća kulturna dobra:

1.	Zaštićena kulturna dobra:

Sakralna:

Crkva Uspenja Bogorodice, Vukovarska 28, upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod br. Z-1156.

Memorijalna obilježja:

Dvije skupne grobnice boraca JA, mjesno groblje, Upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod br. ROS-0351-1973.

2.	Evidentirana kulturna dobra prema popisu Konzervatorskog odjela u Vukovaru

Memorijalna obilježja:

-		Negoslavci, Spomen česma palim borcima i ŽFT, centar sela

-		Negoslavci, Skupna grobnica 7 strijeljanih boraca u Dudiku

-		Negoslavci, Spomen ploča D. Plećašu i ostalim učesnicima NOR, zgrada društvenog doma.''.

Članak 219., mijenja se i glasi:

''Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite, obnove i očuvanja kulturne baštine proizlaze iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (''NN'' 69/03, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18).

Mjerama propisanima u Zakonu i prostornom planu utvrđuje se obvezni upravni postupak, te način i oblici graditeljskih i drugih zahvata na pojedinačnim kulturnim dobrima-građevinama, građenim sklopovima, arheološkim nalazištima, katastarskim česticama na kojima se građevine koje imaju svojstvo kulturnog dobra nalaze, te pojedinim zonama zaštite naselja.

Na zaštićenim građevinama, memorijalnim područjima i spomen obilježjima te arheološkim nalazištima upisanima u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kojima je utvrđeno svojstvo zaštićenog ili preventivno zaštićenog kulturnog dobra obavezno se primjenjuju sve odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Posebnom konzervatorskom postupku osobito podliježu slijedeći zahvati na pojedinačno zaštićenim građevinama, sklopovima, predjelima i nalazištima:

-	popravak i održavanje postojećih građevina;

-	nadogradnje;

-	prigradnje;

-	preoblikovanje;

-	adaptacije (prilagodbe);

-	rušenja i uklanjanja;

-	funkcionalne promjene postojećih građevina;

-	izvođenje radova na arheološkim nalazištima koji uključuju zemljane radove.

U skladu s navedenim zakonom, za sve nabrojane zahvate na građevinama, sklopovima, predjelima i nalazištima, za koje se Prostornim planom utvrdi obaveza zaštite, kod nadležne ustanove za zaštitu kulturne baštine (Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine-Konzervatorski odjel u Vukovaru, Županijska 5, Vukovar) potrebno je ishoditi propisane suglasnosti:

a)	posebni uvjeti i potvrda glavnog projekta-kod svih zahvata za koje je potreban odgovarajući akt kojim se odobrava građenje i zahvata koji se izvode na temelju glavnog projekta.

b)	posebni uvjeti i prethodno odobrenje-kod svih zahvata za koje nije potreban akt kojim se odobrava građenje i svih zahvata na koje se odnose Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (''NN'' 74/14, 41/15, 75/15, 112/17) te Pravilnik o održavanju građevina (''NN'' 122/14).

c)	nadzor u svim fazama radova, provodi nadležno tijelo za zaštitu kulturne baštine.

d)	prije izgradnje velikih infrastrukturnih zahvata (izgradnja cesta, pruga, mostova energetskih postrojenja, industrijska postrojenja velike površine i slično) na arheološki neistraženom području investitorima se preporučuje provesti mjere zaštite arheoloških nalazišta prije početka građevinskih radova, i to: 1. terenski pregled područja predviđenog za izgradnju, 2. probna arheološka istraživanja ako terenski pregled pokaže postojanje arheoloških nalaza, 3. sustavna arheološka istraživanja ako probno istraživanje potvrdi postojanje arheološkog nalazišta.

Za svako zaštićeno i preventivno zaštićeno kulturno dobro kao najmanja granica zaštite utvrđuje se pripadna katastarska čestica. Povijesne građevine i spomen obilježja obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okolišem: pristupom, vrtom, perivojem, voćnjakom, dvorištem i sl.

Ako se nakon donošenja prostornog plana rješenjem utvrdi zaštita arheološkog nalazišta potrebno je postupati na sljedeći način: Zaštićena arheološka nalazišta i zone locirane su katastarskim česticama. Na tim nalazištima, prije svih zemljanih radova koji uključuju kopanje zemljišta, moraju se prethodno ishoditi posebni uvjeti zaštite i prethodno odobrenje, odnosno potvrda glavnog projekta nadležnog Konzervatorskog odjela, koji može propisati i prethodno izvođenje zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja. Sva izgradnja na navedenim nalazištima uvjetovana je rezultatima arheoloških istraživanja, bez obzira na ostale prethodno izdane uvjete i odobrenja.''.

Članak 220., mijenja se i glasi:

''Evidentirana kulturna dobra graditeljske i druge baštine spadaju u kategoriju dobara od lokalnog značenja. Za zahvate na evidentiranim kulturnim dobrima graditeljske i druge baštine prije početka radova preporučuje se pribaviti stručno mišljenje nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine. Odluku o proglašenju zaštićenog kulturnog dobra od lokalnog značenja donosi predstavničko tijelo lokalne samouprave sukladno čl. 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a način njegove zaštite utvrđuje se uz prethodnu suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.

Spomen biste, spomen obilježja, grobnice, poklonci, kapelice i drugi elementi javnih obilježja ne mogu se uklanjati, premještati ili na njima bilo što raditi bez pribavljenog mišljenja nadležnog konzervatorskog odjela.''.

Članak 221., mijenja se i glasi:

''Ako se na području evidentiranih arheoloških nalazišta i zona ili preostalom području Općine, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova naišlo na arheološke nalazište ili nalaze, radovi se moraju prekinuti te o nalazu bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel u Vukovaru, kako bi se sukladno odredbama čl. 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara poduzele odgovarajuće mjere osiguranja te zaštite nalazišta i nalaza.

Zaštitu arheoloških nalazišta i kulturnih dobara treba provoditi u skladu s načelima arheološke struke i konzervatorske djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka građevina važnih za povijesni i kulturni identitet prostora.

Arheološka iskapanja i istraživanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje daje nadležno tijelo.

Ovaj sustav mjera zaštite primijeniti će se i na dobra za koja se nakon donošenja prostornog plana utvrdi svojstvo kulturnog dobra.''.

Iza članka 221., naslov: ''7. POSTUPANJE S OTPADOM'', zamjenjuje se naslovom:            ''7. GOSPODARENJE OTPADOM''.

Članak 222., mijenja se i glasi:

''Područje Općine u cijelosti mora biti pokriveno organiziranim uklanjanjem svih vrsta otpada (komunalni, neopasni proizvodni, opasni otpad te posebne kategorije otpada).

Komunalni otpad se prikuplja na propisani način i predaje ovlaštenom koncesionaru na daljnje raspolaganje.

Neopasni proizvodni otpad se mora skladištiti na parceli proizvođača otpada na zakonom propisani način, do trenutka predaje ovlaštenom sakupljaču te vrste otpada ili do trenutka odvoza na legalno odlagalište (ili preradu) te vrste otpada.

Opasni otpad i posebne kategorije otpada se moraju privremeno skladištiti na zakonom propisani način, te predati na daljnje gospodarenje ovlaštenom skupljaču opasnog otpada ili posebnih kategorija otpada.''.

Članak 223., mijenja se i glasi:

''Za područje Općine Negoslavci planirano je korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta za prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada.

Za gradnju reciklažnog dvorišta građevinskog otpada planirana je gospodarska zona u južnom dijelu naselja. Minimalna površina za gradnju iznosi 500 m².''.

Članak 224., mijenja se i glasi:

''Ostale građevine u funkciji održivog gospodarenja otpadom lokalne razine smještaju se unutar dviju zona gospodarske namjene u naselju Negoslavci. Građevne čestice građevina obuhvaćene ovim člankom moraju biti ograđene i opremljene potrebnim infrastrukturnim priključcima.

Ukoliko se u naselju žele postaviti i reciklažni otoci oni se postavljanju načelno unutar površina javne namjene, osim kolnika i biciklističkih staza s kojih je moguće organizirati pristup vozila za postavljanje i pražnjenje kontejnera za otpad.''.

Članak 225., mijenja se i glasi:

''Nova neevidentirana neuređena odlagališta (divlje deponije) se moraju evidentirati u ovom Planu ili Planu gospodarenja otpadom Općine Negoslavci te provesti postupke sanacije.''.

Članak 236., mijenja se i glasi:

''Sukladno Zakonu i PPVSŽ, ovim Planom utvrđuje se obveza izrade sljedećih planova:

- Urbanistički plan uređenja općinskog središta Negoslavci,

- Urbanistički plan uređenja 1 u Negoslavcima,

- Urbanistički plan uređenja 2 u Negoslavcima.''.

U članku 237., stavak 1., mijenja se i glasi:

''Područja za koja se utvrđuje obveza izrade urbanističkih planova uređenja prikazana su na kartografskim prikazima br. ''3.B.'' i ''4.''.''.

Iza članka 246., dodaje se novi naslov i članak 246.a., koji glase:

''B) SMJERNICE ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA UŽIH PODRUČJA ČIJA SE IZRADA I DONOŠENJE ODREĐUJE OVIM PLANOM

Članak 246.a.

Za gradnju građevina unutar obuhvata urbanističkih planova uređenja navedenih u članku 236. ove Odluke primjenjuju se Opći uvjeti gradnje i uređenja prostora navedenih u člancima od 20. do 121. ove Odluke, a za gradnju prometnih i građevina komunalne infrastrukture primjenjuju se uvjeti gradnje definirani u člancima od 159. do 235. ove Odluke.''.

- ZAKLJUČNE ODREDBE

Kartografski prikazi koji su do sada bili na snazi, a označeni su rednim brojevima: ''1.'' ''1.A.'', ''2.A.'', ''2.B.,''3.A.'', ''3.B.'' i ''4.'' u cijelosti se zamjenjuju novima kako slijedi:

| Red. broj | broj kartografskog prikaza | KARTOGRAFSKI PRIKAZ | Mjerilo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. | Korištenje i namjena prostora | 1:25.000 |
| 2. | 1.A. | Promet, pošta i elektroničke komunikacije | 1:25.000 |
| 3. | 2.A. | Energetski sustav (plin+struja) | 1:25.000 |
| 4. | 2.B. | Vodnogospodarski sustav | 1:25.000 |
| 5. | 3.A. | Uvjeti korištenja | 1:25.000 |
| 6. | 3.B. | Područja primjene posebnih uvjeta uređenja i zaštite | 1:25.000 |
| 7. | 4. | GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA NEGOSLAVCI I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA NEGOSLAVCI | 1: 5.000 |

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na postupke za zahvate u prostoru na česticama koje su u obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke. Isti postupci dovršit će se po odredbama ove Odluke koja je bila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Plan izrađen je u (5) pet primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan) nalazi u pismohrani Izrađivača Plana.

Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Općina Negoslavci, Vukovarska 7, Negoslavci, Jedinstveni upravni odjel Općine Negoslavci i na web stranici Općine Negoslavci:”http://opcina-negoslavci.hr”

Sukladno članku 113. stavak 3., Zakona o prostornom uređenju (‘’Narodne novine’’ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Negoslavci izvršiti će objavu pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Negoslavci, najkasnije u roku od 30. dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po objavljivanju u "Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije''.

KLASA: 350-02/18-01/03

URBROJ: 2196/06-02-19-18

Negoslavci, 27.06.2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Miodrag Mišanović